## Slide 1
Бидайдың ылғалдылығы

## Slide 3
Ылғалдылықты электрлік құрғатқыш СЭШ-1 және СЭШ-3М маркалы шкафтарында анықтайды.
Бұл электрлік құрғатқыш СЭШ-1 және СЭШ-3М маркалы шкафтарында астықтың ылғалдылығын нақтылы анықтауға болады. Сондықтан осы әдіспен алынған ылғалдылықтың мөлшері басқа мекемелерден өзара есеп айыруға пайдаланады

## Slide 4
Зертханалық ЛЗМ т.б. қол диірмендерінде 30гр бидайды ұсақтап ұн аламыз. Алдын ала аналитикалық таразыға тартылып салмағы анықталған 2 бюксқа дәл 5 г – нан ұн саламыз.

## Slide 5
Бюкстің қақпағын түбіне кигізіп, алдын ала 1300С-қа қыздырылған СЭШ шкафының әр ұясына бір–бірден барлық 10 бюксты орналастырады. Содан кейін контактылық термометрді қосады да, қызыл сигнал лампасы екінші рет жанған кездегі уақытты белгілейді. Содан бастап 40 мин. кептіріп, бюксты бетін қақпағымен жауып, эксикаторға қойып 20 мин. суытады, өлшейді[26]. Құрғатудан кейін сынамаларды өлшеп, құрғатуға дейінгі және құрғатудан кейінгі салмақты салыстырып, ылғалдылықтың шығымын есептейді. 0,01 г дәлдікпен өлшейді.
Егер 2 бюкстың арасында салмақтың айырмасы 0,25%-тен кем болса, осы екеуінің орташа көрсеткішін шығарып, талдау карточкасын жазады, ал одан көп болса, анализді қайталайды.

## Slide 6
Брабендрдің құрғатушы шкафы барлық органикалық және биоорганикалық заттарды құрғату үшін арналған. Ол ауа ағынында жылумен құрғатумен жұмыс істейді. Аппарат қозғалтқыш камерамен 0,1% дәлдікпен жұмыс істейтін салмақтық жүйеден тұрады. Құрғатқыш камераның ішіндегі айналмалы бөлігіне 10 кішкентай ыдыстар орнатады.

## Slide 7
Әрекеттесу термометрін 130 °С белгісінде орнатып, шкафты желіге қосады. Құрғатқыш камераның деңгейі керекті деңгейге жеткенде, есікті ашып 10г–нан ұнтақталған бидай салынған ыдыстарды салады. Штурвалды оң қолмен сол жаққа қарай қойып, келесісін қояды. Барлық он ыдысты орналастырады. Құрғатылатын затты ыдыспен бірге өлшейді, басқа ыдысқа ауыстырғанда қате болмас үшін. 45 мин өткеннен кейін таразылар деңгейінің жарығын қосады. Салмақтық камераның сол жақтағы рычагын қолмен түсіреді. Жарықтандырылған деңгей бойынша сынаманың ылғалдылығын пайызбен есептейді. Заттардың көлемі аз болғанда, ылғалдылығы 5г сынамадан анықтауға болады. Бұл жағдайда құрғатылғаннан кейін ыдыстарды өлшеп жатқанда, таразының дөңгелек бет жағына 5 г гирь қояды. Жарықтандырылған деңгейдегі көрсеткіштерді екіге көбейтеді. Ылғалдылық өте төмен болған жағдайда , жұмыстың дәлдігін жоғарылату үшін 20г сынама алынады. Онда ылғалдылықтың көрсеткішін екіге бөледі. Аппараттың жұмысын тексеру үшін шкафты қыздырады. Таразыларды күнде жұмыс алдында тексереді.