## Slide 1: Бидай жармасы!

## Slide 3
Мақсаты:
Бидай жармасын алу технологиясымен,дәнді жарма алу және бидайды жуу технологиясымен танысу

## Slide 4
Жоспар
1. Бидай жармасын алу технологиясы
2. Бидайдан манный, полтава және
артек жармасын дайындау
3. Дәнді жарма алуға дайындау
4. Бидайды жуу
5. Бидайдан алынған дайын өнімдердің
шығымы

## Slide 5: Бидай жармасын алу технологиясы
Бидайдан қырғыланған Полтава және Артек жармаларын алады. Полтава жармасын ірілігіне қарай төрт нөмірге бөлінеді, ал Артек жармасы нөмірлерге бөлінбейді.
Полтава жармасы – тұтас немесе ұсақталған, ұрығынан түгел босатылған, тұқымдық – ұрықтық қабықтарынан арылған ақталған бидай дәні.
Артек жармасы – барлық ұрығынан, тұқымдық – ұрықтық қабықтарынан арылған, қырғыланып ұсақталған бидай дәні.

## Slide 8
Бидайдан манный, полтава және артек жармасы дайындалады. Манный жармасын сапалы бидайдан дайындайды. Басқа жармамен салыстырғанда манный жармасыида клетчатка мөлшері аз болады (0,4%-тен аспайды). Осы қасиетіне байланысты диеталық және балалар тағамын дайындауға пайдалы. Манный жарманы сұйық тағамға себуге болады, одан қою тағам (ботқа, құймақ, запеканка, биточка, котлет) және тәтті тағам (пудинг, суфле, мусс) дайындалады.

## Slide 10: Полтавалық және Артек жармаларының нөмірлері.
Жарманың түрі және нөмірі | Қос електің тесігінің нөмірі, мм |  | Біркелкілігі, %
 | өткені | сырғымасы | 
Полтава:№1 | 3,5 | 3,0 | 80
№2 | 3,0 | 2,5 | 80
№3 | 2,5 | 2,0 | 80
№4 | 2,0 | 1,5 | 80
Артек | 1,5 | №063 | 80

## Slide 12
Дәнді жарма алуға дайындау
Бидай жармасын II және VI типті қатты бидайдан алады. Қатты бидайдың шынылығы жоғары болғандықтан жарманың барлық бөлшектерінің құрылысы біріңғай біріңғай шынылы, сондықтан олар бірдей бөгіп, бірдей піседі. Жарманы жұмсақ бидайдан да алуға болады, бірақ оның сапасы төмен болады.
Бидайды қоспалардан диірмендерге қолданатын машиналар тазалайды.
Бидайды қоспалардан тазалау үшін желді-елек сепараторынан екі рет өткізеді, екінші рет тазалауда бірінші сепаратордан бөліп алған ірі және ұсақ фракцияларды жеке тазалайды. Тас және басқа ауыр қоспаларды тас бөлгіште, қысқа және ұзындарын тиерлерде тазалайды.

## Slide 14
Бидайды жуу
Дәнді жылы сумен ылғалдап, оны ылғалдылығын
14,5 – 15,0 % - ке жеткізіп 20, 30 минут қорапта бөктіреді. Осы себепті, ақтау кезінде, қабықтары мен ұрығы жеңіл бөлінеді.
Алдын ала қауыздауда қырғылауда қырғылау машина қолданады. Оның қалақтарының айналу жылдамдығы
16-14м/сек, түйетайлағы 8-10%, түрпіленген шеңбер мен қалақтарының аралығы 20,25мм. Қауыздау барасында
4-5%, қабықтары мен ұрықтары бөлінеді. Ұсақталған дән мөлшері 15%-тен аспауы керек. Қырғылау машинаның орнына АI-ЗШН-3-ті қолдануға болады. Онда, оның сапасы жоғарылау болады. Қауыздаудан кейін желсорғышты қолданады.

## Slide 16
Бидай жармасын алу!
Бидай жармасын АI-ЗШН-3 машинасында үш рет қырғылау арқылы алады. Қырғылап өнімдерді елеуіште сорттап, бірнеше бөлшек алады. Саңылау 3,3 – 4,0 мм електен алынған сырғымаларды білікті станокта ұсақталады. Ұсақталған заттарды желсорғыштан өткізіп АI-ЗШН машинасында өңдеп елеуіште сорттайды.
Елеуіштерде ұнтақтарды бөліп алады, ал қалғандарын ірі және майда фракцияларға бөледі. Бұл фракциялары жеке жылтыратады.
Әр жүйедегі АI-ЗШН-3 машинасында ақтау ұзақтығы 12-25 сек, ал жылтырату 15,30 сек. Дискілердің айналу жылдамдығы ақтауда 16,18 м/сек, жылтыратуда 20-22м/сек.

## Slide 17
Екінші жылтырату жүйесінен кейін, жарманы қалған қабықтар мен ұнтақтардан тазалау үшін, желсорғыштан өткізеді. Өлшемдері біркелкі емес жармаларды үшінші жылтырату жүйесінде өңдеуден өткізіп, жармаларды нөмірлерге бөлу үшін , тексеруге түседі. Барлық елегіш машиналардан және АI-ЗШН циколндарынан алынған ұнтақтарды тексеруге жібереді. Дәннің бөлшектерінің мөлшері ұнтақтың құрамында 5%-тен аспауы керек. Базистік көрсеткіші бидайдан алынатын дайын заттардың өнімдердің шығым мөлшері келесі кестеде көрсетілген.

## Slide 19: Бидайдан алынған дайын өнімдердің шығымы, % есебімен
Өнімдер | Шығымы ,% | Өнімдер | Шығымы ,%
Полтава жармасы |  |  | 
№1,2 | 8,0 | Жемдік ұнтақ | 30,0
№2,3 | 43,0 | I және IIкат. қалдық | 5,3
Артек жармасы | 12,0 | III кат.қалдықтар | 0,7
Барлық жармасы | 63,0 | Кебуі | 1,0
 |  | Барлығы | 100,0