## Slide 1: Производство Вафель

## Slide 2: План
Что такое вафли?
Ассортимент вафельных изделий
Производство вафель:
1.приготовление теста
2.выпечка и охлаждение вафельных листов
3.приготовление начинок
4. Намазывание вафельных листов начинкой.
5. Резка вафельных листов ,упаковка
Оборудование для производства вафель
Приготовление вафель в домашних условиях

## Slide 3: Что такое вафли?
Вафли – мучные кондитерские изделия, которые состоят из нескольких вафельных листов, прослоенных начинкой.
Характерная особенность вафель – хрустящие свойства вафельных листов.
Чтобы сохранить хрустящие свойства, начинки для вафель должны содержать минимум влаги. В настоящее время производители предлагают большой ассортимент вафель с различными начинками.

## Slide 4: Основные виды вафель.
Вафли с жировой начинкой – самый распространенный вид вафельных изделий. Жировые начинки в полной мере сохраняют хрустящие свойства вафель. Для изготовления вафель с жировой начинкой используются кондитерский жир, сахарная пудра, измельченные вафельные листы, ароматические добавки – ванилин, корицу, какао, фруктовые ароматизаторы.
Вафли с помадной начинкой, которая готовится так же, как и для конфет. Помадная начинка содержит большой процент патоки. В помадную начинку также добавляют необходимые вкусовые вещества и ароматизаторы.
Вафли с фруктово-ягодными начинками – характеризуются низкой калорийностью, так как не содержат кондитерского жира, и прекрасными вкусовыми качествами. Для приготовления фруктовых начинок используется в основном яблочное пюре и сахар.

## Slide 5
Производители выпускают также мягкие вафли, вафли для диетического питания на фруктозе и витаминизированные вафли.
Ассортиментом вафельных изделий на рынке:
Вафли традиционные – витаминизированные , сливочные и ванильные, ореховые , с шоколадом , со сгущенным молоком , фруктовые и другие
Вафли мягкие
Вафельные трубочки

## Slide 6: ПРОИЗВОДСТВО ВАФЕЛЬ
Основное оборудование для производства вафельных листов размером 290х290 мм производительностью до 180 лист/час
Производство вафель включает в себя следующие операции:
замес теста
выпечку вафельных листов,
их охлаждение, приготовление начинки
намазку вафельных листов начинкой
охлаждение пластов
их резку, упаковывание.

## Slide 7: Оборудование для производства вафель

## Slide 8: Приготовление теста
На мелких предприятиях вафельное тесто приготовляют периодическим способом в месильных машинах. В машину последовательно загружают фосфатиды, которые предварительно эмульгируют с небольшим количеством воды, растительное масло, желтки, гидрокарбонат натрия, соль и 10% предусмотренного расчётом количества воды. Включают машину и перемешивают в течение нескольких минут. Вводят всю воду и, если предусмотрено рецептурой, молоко. Вода и молоко должны иметь температуру 15-20 °С. Вводят половину рецептурной закладки муки, перемешивают около 3 мин, вводят оставшуюся муку и перемешивают ещё 10-15 мин. Готовое тесто должно иметь жидкую консистенцию. Влажность должна быть в пределах 58-65 %. Относительная плотность 1.02-1.10.

## Slide 9: Выпечка и охлаждение вафельных листов
Выпечку производят между двумя массивными металлическими плитами с зазором 2-3 мм. Формование теста происходит непосредственно на обогреваемой поверхности плиты. Вследствие небольшой толщины листов и значительной поверхности выпаривания в вафельных формах процесс выпечки продолжается всего 2-3 мин. Процесс ведут при температуре поверхности плит 150-170 °С. При выпечке через щель между верхней и нижней плитой вытекает некоторое небольшое количества теста. Это тесто образует после выпечки на краях вафельного листа оттёки, которые снимают с форм вместе с выпеченными листами. Затем их отделяют от вафельного листа.

## Slide 10
Охлаждение листов производят по-разному: охлаждают каждый лист отдельно или собирают выпеченные горячие листы в стопы, а затем охлаждают.
На механизированных предприятиях вафельные листы охлаждают на специальном люлечном конвейере, где они охлаждаются непосредственно воздухом цеха без его искусственной циркуляции.

## Slide 11: Приготовление начинок
Для прослойки вафель применяют следующие виды начинок: жировые, фруктовые, помадные, пралиновые и др
Жировые начинки. Главными компонентами рецептуры жировых начинок являются сахарная пудра и кондитерский жир. Основой качества жировых начинок является способность жира при замесе насыщаться воздухом (способность к кремообразованию).
Фруктовые начинки. Для обеспечения более длительного сохранения хрустящих свойств вафельных листов в последние годы стали применять иной способ приготовления начинки без уваривания. Фруктово-ягодную подварку смешивают при подогревании до температуры 90 °С с сахарной пудрой, инвертным сиропом и лимонной кислотой. После охлаждения до 50 °С в полученную массу вводят предварительно измельчённые возвратные отходы вафельных пластов. Перед намазкой начинку темперируют при 50 °С.

## Slide 12: Намазывание вафельных листов начинкой.
Вафли с большим количеством слоёв и с влагосодержащими начинками не производят в связи с тем, что хрустящие свойствами внутреннего вафельного листа при контакте с помадными и фруктовыми начинками не сохраняются. Вафли с пятью и большим количеством слоёв вырабатывают с жировой и пралиновой начинками.
Для нанесения слоя начинки на вафельные листы применяют машины с валковым намазывающим механизмом или с подвижной намазывающей кареткой.

## Slide 13
На многих предприятиях пласты с начинкой подвергают выстойке в производственных помещениях в течение 5-6 ч. В процессе выстойки происходит выпрессовывание низкоплавких фракций жира из начинок и поглощение их вафельными листами. Вследствие этого повышается вязкость начинки, что способствует более прочному сцеплению слоя начинки с листами и созданию благоприятных условий для резки.

## Slide 14: Резка вафельных листов
Пласт режут дважды во взаимно перпендикулярных направлениях на отдельные изделия прямоугольной формы. При резке вафельных пластов образуются обрезки, которые после измельчения вводят в соответствующие виды начинок в количестве не более 12 % к массе начинки.

## Slide 15: Упаковка вафель

## Slide 16: Транспортировка

## Slide 17: Приготовление вафель в домашних условиях

## Slide 18
Хрустящая сладость

## Slide 19
Спасибо за внимание!