## Slide 1: «Процессы и аппараты пищевых производств»
<footer>
<date/time>
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
для специальностей 050727 – Технология продовольственных продуктов,
050728 – Технология перерабатывающих производств, 050724 – Технологические машины и оборудование, 050701 – Биотехнология

## Slide 2
<footer>
<date/time>
ЛЕКЦИЯ 1
Определения и понятия
Классификация процессов
Основные принципы проектирования новых аппаратов

## Slide 3: Основные понятия и определения
Процесс – последовательные и закономерные изменения в системе, приводящие к возникновению в ней новых свойств.
Машина – механизм (их сочетание) предназначенные для преобразования механической энергии в полезную работу.
Аппарат – устройство для проведения какого-либо процесса.

## Slide 4: В основе всех технологических процессов лежат законы сохранения энергии и массы:
1. тепловой баланс
2. материальный баланс

## Slide 5: Классификация процессов
Организационно-техническая
По отношению ко времени
По кинетическим закономерностям
Скорость процесса прямо пропорциональна движущейся силе и обратно сопротивлению:
где х – движущая сила.

## Slide 6: К л а с с и ф и к а ц и я п р о ц е с с о в
1 Организационно-техническая:
А) периодический
Б) непрерывный
В) комбинированный
2 По отношению ко времени:
А) установившиеся П≠ f (τ)
    П – параметр процесса
Б) неустановившиеся П= f (τ)

## Slide 7: К л а с с и ф и к а ц и я п р о ц е с с о в
По кинетическим закономерностям:
А) гидромеханические: Xг=Δp
Б) механические: Xм=ΔF
В) тепловые:Xт=Δt
Г) массообменные: Xмо=Δс
Д) химические
Е) микробиологические
Ж) электрофизические: Xэл=ΔU

## Slide 8: К л а с с и ф и к а ц и я п р о ц е с с о в
1 ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
1.1 | Образование неоднородных жидкостных систем | 1.2 | Разделение неоднородных жидкостных систем | 1.3 | Разделение неоднородных газовых систем
1.1.А | Перемешивание | 1.2.А | Отстаивание | 1.3.А | Осаждение под действием силы тяжести
1.1.Б | Диспергирование | 1.2.Б | Фильтрование | 1.3.Б | Осаждение под действием центробежных сил
1.1.В | Пенообразование | 1.2.В | Центрифугирование | 1.3.В | Фильтрация
1.1.Г | Псевдоожижение |  |  | 1.3.Г | Электроосаждение
1.1.Д | Разрушение и удаление неоднородных слоев |  |  |  | 

## Slide 9: К л а с с и ф и к а ц и я п р о ц е с с о в
2 МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
2.1 | Образование однородных и неоднородных твердых, пластичных и сыпучих систем | 2.2 | Разделение твердых и сыпучих систем
2.1.А | Измельчение | 2.2.А | Разделение неоднородных многокомпонентных систем с получением однокомпонентных
2.1.Б | Перемешивание | 2.2.Б | Разделение неоднородных систем по размерам компонентов
2.1.В | Прессование |  | 
3 ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
3.1 | Без изменения агрегатного состояния | 3.2 | С изменением агрегатного состояния
3.1.А | Нагревание | 3.2.А | Конденсация
3.1.Б | Охлаждение | 3.2.Б | Парообразование
 |  | 3.2.В | Замораживание-размораживание
 |  | 3.2.Г | Плавление-отвердевание

## Slide 10: К л а с с и ф и к а ц и я п р о ц е с с о в
4 МАССООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
4.А Абсорбция
4.Г Ректификация
4.Б Адсорбция
4.Д Сушка
4.В Экстракция
4.Е Растворение
4.Ж Кристаллизация

## Slide 11: Для описания состояния и его изменения различных тел используют физические величины, для их измерения – единицы системы СИ.
Разработка новых процессов и аппаратов состоит из нескольких стадий:
Разработка технического предложения
Создание эскизного проекта
Создание технического проекта
Создание конструкторской документации

## Slide 12: Данные стадии предусматривают аналитические и экспериментальные исследования – для этого теория моделирования
  1.Математическое моделирование:
  1.1. Детерминированный подход – анализ элементарных явлений.
  1.2.Стохатический – изучение влияния входных параметров на выходные.
  2. Физическое моделирование – изучение процессов на конкретных моделях.
  Основы теории подобия:
  Процессы, происходящие в модели и натуральном аппарате, должны описываться одинаковыми уравнениями
  Модель должна быть геометрически подобна натуральному образцу
  Значения начальные и граничных условий процесса, выраженные в виде критериев, должны быть одинаковыми.
  Все критерии и безразмерные компоненты во всех сходных точках должны быть одинаковыми.

## Slide 13: Требования, предъявляемые к аппаратам:
Технологические – качество, короткое время, энерго-ресурсосберегающие.
Эксплуатационные – простота обслуживания при минимальных затратах и времени, доступность для ремонта и чистки.
Энергетические – энергосбережение.
Конструктивные – унификация, стандартизация, снижение материалоемкости, эстетичность и т.д.
Экономические
Защита окружающей среды.