## Slide 1: «Процессы и аппараты пищевых производств»
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
для специальностей 050727 – Технология продовольственных продуктов,
050728 – Технология перерабатывающих производств, 050724 – Технологические машины и оборудование, 050701 – Биотехнология

## Slide 2
ЛЕКЦИЯ 5
ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ
Гидромашины

## Slide 3: Г И Д Р О М А Ш И Н Ы
Технологические процессы требуют перемешивание, перекачивание, подвод и отвод жидкостей и газов.
Для жидкостей – насосы; Для газов – компрессорные машины.
1.Насосы
Определение напора, создаваемого насосом
НВ
НН
НГ
насос
1
2
Если давление в резервуарах различно:
Теоретическая высота всасывания может быть равна атмосферному давлению, однако сильно зависит от температуры (закипание).
Так при t = 0oC  HB= 9 м, а при t = 65oC  HВ=0

## Slide 4: Г И Д Р О М А Ш И Н Ы
Насосы делятся на:
1)поршневые (плунжерные): простого и двойного действия, многоплунжерные
2) центробежные: одно- и многоступенчатые
3) роторные: шестеренчатые, шиберные
4) мембранные
5) винтовые
6) струйные
Компрессорные машины
Применяются для перемещения газов и делятся в зависимости от соотношения давлений на выходе Р2 и входе Р1 на:
1) вентиляторы: Р2 / Р1  1,1
2) газодувки: Р2 / Р1  3
3) компрессоры: Р2 / Р1  3

## Slide 5: Г И Д Р О М А Ш И Н Ы
клапан
пуансон
шток
поршневые (плунжерные): простого и двойного действия, многоплунжерные
производительность:
пд=0,85 – 0,95; S – площадь поршня, l – ход поршня, п – частота вращения вала, z – число плунжеров.
Развивает высокое давление.
Недостаток – пульсирующая подача.
Для сглаживания пульсации – двойного действия и многоплунжерные.
Плунжерный насос
двойного действия

## Slide 6: Г И Д Р О М А Ш И Н Ы
центробежные: одно- и многоступенчатые – для перемешивания маловязких жидкостей. Перед пуском должен быть заполнен, поэтому устанавливается ниже уровня жидкости
А
Б

## Slide 7: Г И Д Р О М А Ш И Н Ы
роторные: шестеренчатые, шиберные – для вязких жидкостей и паст.
z – число зубьев, q – объем межзубьевого пространства.
А - Шестеренчатый насос Б - Шиберный насос

## Slide 8: Г И Д Р О М А Ш И Н Ы
4) мембранные – для структурированных жидкостных систем (фарш, творог).
5) винтовые – для высоковязких систем
6) струйные – не имеют движущихся частей, основан на инжекционном принципе.
А - Мембранный
Б - Винтовой насос В - Струйный насос