## Slide 1
Қостанай 2011 ж.
Орындаған: Кенжеғара А.Е.
Агрлинженерия 09-100-50 топ.

## Slide 2
Ас бұршақ
Қарақұмық
Тары жармасы
Сұлы
Күріш
Жүгері
Бидай

## Slide 3
Мақсаты.
Жарма өндіру технологиясымен, жарма түрлері мен олардың сапасының көрсеткіштерімен, жарма заводтарына түсетін дақылдарға қойылатын шарттармен, сепаратор електерінің саңылауларымен, қоспалардан тазаланған астықтың сапа көрсеткіштерімен танысу.

## Slide 4
Жоспар:
Технологиялық жүйелерді құрудың жалпы талаптары.
Жарма түрлері және олардың сапасының көрсеткіштері.
Жарма заводтарына түсетін дақылдарға қойылатын шарттар
Сепаратор електерінің саңылауларының мөлшері.
Қоспалардан тазаланған астықтың сапа көрсеткіштері.
Дайындау бөлімінің қалдықтарын тексеру.

## Slide 5
Технологиялық жүйелерді құрудың жалпы талаптарына қарай барлық жарма дақылдары дәндерді екі үлкен топқа бөлуге болады.
Қабығы ядромен тығыз байланыспаған дақылдар
жатады. Бұлардан көбіне
ұнтақталмаған(тары, күріш,
сұлы, қарақұмық) жармаларын
алады.
Қабығы тығыз байланысқан
дақылдар жатады. Олардан көбіне ұсақталған жармалар алынады. Тек қана бұршақтан жартылай және тұтас жармалар тепе-тең алынады. Ал арнайы шығарылған – баданақ, сұлы ұны, диеталық ұн, т.б.өзіндік ерекшеліктері бар.

## Slide 6: Жарма түрлері және олардың сапасының көрсеткіштері.
Дақылдар | Жармалардың түрлері
Тары | Тары жармасы (пшено)
Қарақұмық | Ядрица, жылдам пісетін ядрица; Продел (ұсталған жарма)
Сұлы | Ұнтақталмаған сұлы жармасы,жұқартылған жарма,жапалақ
Күріш | Ажарланған күріш жармасы,жылтыратылған күріш жармасы, ұсақталған күріш жармасы
Арпа | Перловка, арпа жармалары
Бидай | Полтава және Артек жармалары
Бұршақ | Ақталған, жылтыратылған тұтас бұршақ жармасы, ақталған жылтыратылған жартылай бұршақ жармасы
Жүгері | Ажарланған жүгері жармасы, бадырақ алуға арналған жүгері жармасы, түтікшеге арналған жүгері жармасы

## Slide 7
Жарма заводтарына түсетін дақылдарға қойылатын шарттар
Жарма заводтарында түсетін дақылдарға мемлекеттік стандартта және техникалық шарттарда көрсетілген талаптар қойылады. Жарма алуға қолданылатын дән бүлінбеген, иіссізболуы тиіс. Кейбір дәндердің ылғалдылығы элеваторда кептіргіш қондырғының бар немесе жоқтығына байланысты 15,5-16,0% -тен аспауы керек. Кептірілген астықтың (күріш,тары) төменгі шектік ылғалдығы: күріш үшін 14 %, тары үшін 13 %-ке тең болуы керек.
Жарма дақылдарында шөп-шалаңның және бөтен дақылдардың қоспалары белгілі нормадан аспауы керек. Қоспалар тарыда көбірек, ал күріш, арпа, бұршақ дәндерінде азырақ болуға тиіс. Қарақұмық, тары және сұлы дақылдарында ядроның мөлшері аз болады.

## Slide 8: Сепаратор електерінің саңылауларының мөлшері,мм
Дақылдар | Қабыл-даушы елек | Айырушы |  | Төменгі електің нөмірі | Уақ дәнді бөлетін төменгі електің нөмірі
 |  | бірінші жартысы | екінші жартысы |  | 
Күріш | Ø10 | Ø5,5-6,0 | Ø5.5-4.5 | Ø3.2 | 1=12.20;Ø3.6
Тары | Ø4,5 | Ø3,5-4,0 | Ø3.6 | =1.4*20 | =1.5-1
Қарақұмық | Ø12 | 18 | Ø7.0-7.5 | =2.0*20 | C
Сұлы | Ø15 | =4.5*20 | =4.0*20 | =1.8*20 | =2*20=2.2*20
Арпа | Ø15 | =4.5*20 | =4.0-4.2*20=2.0*20 |  | =2.4*20
Бұршақ | Ø15 | Ø10 | Ø10 | Ø5 | Ø5.5
Жүгері | Ø15 | Ø12 | Ø10 | Ø5.0-5.5 | Ø5.5
Бидай | Ø10 | =3.6*20 | =3.4*20 | = | =2.0*20
жасымық | Ø12 | =4.0*20 | =3.4*20 | Ø4.5 | Ø5.0

## Slide 9: Қоспалардан тазаланған астықтың сапа көрсеткіштері
Дақылдар | Ылғалдылығы, % есебімен | Шөп-шалаң, % есебімен |  |  |  | 
 |  | Қоспа-лар | Тас, ауыр заттар | Қарашық | қаракүйе | кекіре
Күріш | 14,0* | 0,4 | 0,1 | - | - | -
Тары | 15,5* | 0,4 | 0,1 | - | - | -
Қарақұмық | 13,5* | 0,5 | 0,1 | - | - | -
Тары | 13,5* 14,5* | 0,3 | 0,1 | - | 0,03 | 0,02
Сұлы | 10,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,02
Арпа | 15,0 | 0,4 | 0,1 | - | 0,03 | 0,02
Бидай | 15,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,02
Бұршақ | 14,0* 15,0** | 0,5 | 0,05 | - | - | -
Жүгері | 16,0 | - | - | - | - | -
* жарманы ұзақ сақтағанда ** жарманы күнделікті пайдаланғанда |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
Дайындау бөлімінің қалдықтарын тексеру.
Жарма заводтарының астықты тазалау және дайындау бөлімінде айырып алынған қоспалардың құрамында жарамды дәндер де болуы мүмкін. Сондықтан қалдықтардан сол дәндерді бөліп алу үшін, оларды тексереді. Қалдықтардағы құнды дәндердің мөлшері нормадан аспауы керек.
Тазалау бөлімінен алынған қалдықтарды жемге жарамдылығына қарай топтайды, ал жарамсыз III категориялық қалдықтарды жеке қорапқа жинап кейін жояды.
Жемге жарамды қалдықтарды жарма бөлгіш машинаны немесе буратты қолданып, тексеруге болады. Олардың құрамынан құм, майда тас және уақ шөп-шалаң, ұнтақталған дәндерді бөліп алады, ал електің сырғымасынан жеңіл қоспаларды желді асператорда бөліп алады. Бөліп алынған құнды дән мен ядроны серпілмеліпневматикалық үстелге жібереді, онда тас - балшық пен шөп-шалаң қоспаларын бөліп алады да құнды дәндерді және ядроны құнды астық ағымына қосады.
Тасты бөліп алғыш машиналардан алынған қоспаларда құнды дәндер болады.соларды бөліп алу үшін серпілмеліпневматикалық тас бөлгіш машиналардан өткізеді. Бөліп алынған құнды дәндерді тазаланған астық ағымына қосады.
Бөліп алынған дәндерді де тексерген жөн. Уақ дәндерді бөліп алуға қолданылатын електен өткізіп құнды дәндер алынады, жемге қолданылатын құнды дәндерден уақ шөп-шалаң мен тас-балшықтарды бөліп алып, жарамсыз қалдықтарға қосады.

## Slide 11
Күріштен жарма алу технологиясы

## Slide 12
Мақсаты.
Студенттерді күріштен жарма алу технологиясымен таныстыру. Күріш дәнін жарма алуға дайындау схема түрлерін және күрішті ақтауда алынған заттарды АІ-БРУ елеуішін қолданып бөлу схемасы қарастыру.

## Slide 13
Жоспар:
Күріш дәнін дайындау.
Күріш дәнін жарма алуға дайындау схемасы.
Күріштен жарма өндіру.
ақталмаған заттарды бөлудің түрлері.
Дәнді ЗРД мен ақтаушы поставты қолданып, ақтаудың салыстырмалы сапасы.
Күрішті ақтауда алынған заттарды АІ-БРУ елеуішін қолданып бөлу схемасы.
Күріштен жарма алу схемасы.
Күріш дәніннен алынған дайын заттардың шығымы.
Дайын заттардың шығымы.

## Slide 14: Күріш дәнін дайындау
Күріш негізгі жарма дақылдарының бірі. Күріш дәнінің беті гүлді қабықпен жабылған, оның мөлшері 20 % шамасында болады. Ұрықтық және тұқымдық қабықтары жұқа болып келекді, күріштің кейбір соттарының тұқымдық қабықтарының құрамында қызыл қоңыр пигменттер болады. Тұқымдық – ұрықтық қабықтарының мөлшері 4–5 %, алейрон қабаты 3 – 5 %, эндоспермі 65 – 67 %, ұрығы 2 – 3 % болады.
Күріштің эндоспермі шынылы немесе ұнды болады. Оның құрамында нәруыздың мөлшері өте аз, ал крахмалдың мөлшері керісінше көп. Құрылысының ерекшеліктеріне қарай күріштің ядросы жарылғыш келеді, ал ондай дән ылғалдап, кептіргенде тез ұлғаяды. Жарылғыш дәнінің саны көбейген сайын ірі жарманың шығымы азайып, жарылған дәннің және ұнтағының мөлшері көбейеді.
Күріш партиясының құрамында бөлінуі қиын қоспалар да кездеседі. Оларға тауық тарысы, күрмек,дәні ірі жабайы тарылар жатады. Бұл қоспалардың сызықтық өлшемдерікүріштің өлшемдеріне сәйкес болғандықтан оларды бөліп алу қиын.
Бұл технологиялық жүйелерде желді елек және желді сепараторларды, жарма бөлгіші, жарма елеуішті, тас бөлгішті және жлді бөлгіш үстелді қолданып қоспаларды бөлу,сондай ақ ылғалдау және булау операциялары атқарылады.
Қоспалардан тазаланған күріш екі ағынмен ақтау бөліміне жібереді.
Әсіресе ауа райының қолайсыздығынан күріштің көптеген дәндері жарықшақты болады. Ондай дәндер ақтау кезінде көптеген (15-20%) ұсақтарға және ұнтақтарға айналып кетеді де жарманың сапасын төмендетеді. Сондықтан ол жарықшалардан құтылу әдістерінің бірі – күрішті булау. Бірақ күрішті булау әдісі бұрын да, қазір де қолданылмай келеді. Өйткені, олкүріштің түсін өзгертеді, ал одан алынған жарма сарғыш болады.

## Slide 15: Күріш дәнін жарма алуға дайындау схемасы.
1- автоматты таразылар; 2 – желді елек сепараторы; 3 – АI-БРУ елеуіші; 4 – аспиратор; 5 – тас бөлгіш машина; 6 – жарма бөлгіш.

## Slide 16
Бұл машина сапалы ақтауды камтамасыз етеді жене электр энергиясын аз жұмсайды.Жылдам айналатын біліктің жүрісі 9,2 м/сек, жүрістерінің қатынасы - 1,4-1,0 болуы қажет. Біліктердің ара кашыктығы актау коэффициент 85% кем болмауын және ұсакталған дәннің 2%-тен көп болмауын қамтамасыз етуі кажет.Актаушы ЗРД машинсының кемшілігі сол, ондағы білік резенкесінің жылдам (әрбір 3-5 тәулікте) тозып, істен шығатындығы, оны жиі ауыстырып тұруды кажет ететіндігі. Сондыктан онымен қатар актаушы поставты да колданады. дөнді ЗРД мен актаушы поставты колданып, актаудың сапасы көрсетілген.
Күріштен жарма өндіру. Дайындалған дәндер жарма алудың технологиялық схемасында қолданылған операциялар: дәнді резеңкелі білікті машинада ақтау: акталған заттарды падди-машинасында айыру: ядроны бірнеше рет ажарлау: жарманы және бөгде заттарды тексеру. Күріштен жарма алу технологиясының негізгі кезеңдерін қарастырамыз. Бірінші, дәнді ақтау. Қазіргі жарма заводтарында күрішті негізінде резеңке білікті ЗРД актау машинасын қолданып актайды.

## Slide 17
Екінші, ақталмаған заттарды бөлу. Дәнді резеңке білікті ЗРД машинасын қолданып ақтағанда ұсатылған ядро мен ұнтақтардың шығымы аз болады. Сондықтан осыны қолданып ақтаудан алынған заттарды бөлудің әр түрлі схемасын қолдануға болады. Ең жай схема бойынша желсорғышпен ұнтақты, қауызды және ұсақ дәндерді бөліп алып, ақталған және ақталмаған дәндерді падди-машинада береді. Бұл әдістің кемшілігі -ұсатылған дәндер желсорғышпен түгел бөлінбейді, көбіне тұтас ядромен бірге ажарлау жүйесіне түсіп, ұнтаққа айналады; екіншіден - ұсатылған дәнді және ұнтақты тексергенде қауыздан бөліп алу қиынға түседі. Сондықтан ақтаудан алынған заттарды бөлуде, ең алдымен ұнтақтар мен ұсақ дәндерді айырып алудан бастаған дұрыс болады. Қазіргі уақытта ұнтақ пен жарылғыш дәнді бөліп алу үшін АІ-БРУ елеуішін қолданады. Ақталған және ақталмаған дәндердің физикалық касиеттерінің әр түрлі болуына байланысты, елеуіште олардың біразын бөліп алуға болады да падди-машинаға аз мөлшері түседі. Осы себептен қолданылатын жарма бөлгіш машиналардың саны азаяды. Көптеген зерттеулерден алынған мөліметтер бойынша, тесігінің мөлшері 0,5-5,5 мм електі қолданып, ақталмаған дендердің жартысын бөліп алуға болады, ядроның мөлшері 30-35%-тен аспайды. Тесігінің мөлшері 3,8 мм електен өткен 30%-ке дейінгі заттың кұрамындағы ақталмаған дәннің мөлшері 1 %-тен аспайды. Електің 1,5 мм-лік көзінен өткені ұнтақты құрайды.

## Slide 18: Дәнді ЗРД мен ақтаушы поставты қолданып, ақтаудың салыстырмалы сапасы.
Заттар | Заттардың құрамы % есебімен |  | 
 | Ақтау алдында | Ақтаудан кейін | 
 |  | ЗРД | Ақтаушы постав
Ақталмаған дән | 98,3 | 12,0 | 8,0
Ақталған дән | 1,7 | 68,5 | 69,0
Ұсаұталған дән | - | 2,2 | 4,6
Ұнтақ | - | 1,4 | 2,0
Қауыз | - | 15,9 | 16,4
барлығы | 100,0 | 100,0 | 100,0

## Slide 19: Күрішті ақтауда алынған заттарды АІ-БРУ елеуішін қолданып бөлу схемасы.
1 – резеңке білікті ақтаушы машина: 3 – аспиратор; 2 - АІ-БРУ елеуіші; 4 – падди - машина

## Slide 20
Үшінші, ядроны ажарлау. Күріш жармасын өндіруде жарманың шығымы мен сапасы ядроны ажарлаумен тығыз байланысты. Ұсақ жармалардың көпшілігі осы ядроны ажарлау кезінде пайда болады. Бөліп алынған ұсақ жарманы қосымша ажарлап, кейіннен желсорғышпен тексереді. Тас-құм қоспаларын бөліп алу үшін желді белгіш үстелді қолданады.
Ақтау бөлімінің қалдықтарын тексеру. Ақтаудан алынған тыс заттар - қауыз жөне ұнтақ. Химиялық кұрамы және жұғымды заттарының мөлшері жағынан ұнтак құнды заттарға жатады. Оның кұрамы дәннің сапасы мен ядроны ажарлау сапасына, т.б, тығыз байланысты. Ұнтақты құрама жем шығаруға қолданады, ал шет елдерде одан күріш майын алады. Өйткені, оның кұрамындағы майдың мөлшері 20%-ке дейін жетеді. Елеуішті қолданып ұнтақты №1, 2 сым темір електе елеп тексереді. Оның құрамында ірі ядро мен ұсақ ядроның мөлшері (1,5 електен сырғып түскені) 0,5%-тен аспауы керек. Ұнтақ пен ядроны бөліп алғаннан кейін қауыздың құрамы 40% клечаткадан, 20% минералдық заттардан, 2-5% нәруыздан, 1,5% майдан тұрады. Қауыздың көлемдік өлшемі 100 кг/м3.

## Slide 21: Күріштен жарма алу схемасы.

## Slide 22: Күріш дәніннен алынған дайын заттардың шығымы.
Жарма: жоғарғы сорт | Ажарланған күріштің шығымы, % есебімен | Жылтыраған күріштің шығымы, % есебімен
 | 5,0 | 10,0
бірінші сорт | 45,0 | 43,0
екінші сорт | 5,0 | 1,5
Ұсақ жарма | 10,0 | 10,5
Жарманың барлығы | 65,0 | 65,0
Жемдік ұнтақ | 13,2 | 13,2
Жемге жарамсыз қауыз, III категориялық қалдық I және II категориялық қалдық | 19,1 2,0 | 19,1 2,0
Кебуі | 0,7 | 0,7
Барлығы | 100,0 | 100,0

## Slide 23
Дайын заттардың шығымы. Сапасы тұрақты күріштен алынған дайын заттардың шығымы ажарланған немесе жылтыратылған жарма шығарумен байланысты.Ақталған дәнді (ядроны) PC-125 маркілі ажарлағыш поставты қолданып, төрт рет ажарлайды. Бірінші ажарлау жүйесіңде АІ-БШМ маркілі ажарлаушы машинаны қолдануға болады. Көптеген заттардың керсеткіштері АІ-БШМ машинасының PC-125 машинасына. Карағанда ажарлау сапасының жоғары екенін көрсетеді. Бірақ, онда ұсақталған дән мөлшері көбейеді. Ажарлауда ядроның сыртқы қабаттары, ұрықтары алынуына байланысты оның химиялық құрамы біраз өзгереді.Ажарлауда 10-15%-тей ұнтак алынады жөне едәуір мөлшерде ұсак ядро шығады. Сының жарманың шығым мөлшерін азайту үшін күріштің шыны дәнін 14,4-15,2%-ке дейін, ұнды, дәнді 13,4-13,6%-ке дейін ылғалдау қажет.Ұсак ядроны ажарлау үшін белек ажарлаушы машина қойылады.
Жарманы жылтырату. Жарманың сыртқы көркін жақсарту үшін оны жылтыратады. Ол үшін жылтыратқыш поставты қолданады. Оның барабанының айналу жылдамдығы — 10 м/с. Жылтырату кезінде жарманың сыртын жылтыратады, ұнтақ пен кедір-бұдырлардан тазартады.
Жарманы тексеру. Ажарланған немесе жылтыратылған жарманы АІ-БРУ елеуішін қолданып тексереді. Саңлауы 3,0-3,2 мм електен немесе сымтемір 2-2,8 електен сырғып түскен ірі жармадан, ақталмаған дәнді бөліп алу үшін падди-машинада косымша тексереді. Өйткені сортты жарманың кұрамында ақталмаған дән болмауы керек.

## Slide 24
Назарларыңызға рахмет.
Сау болыңыздар