## Slide 1: Тема 1. Предмет и задачи курса Вопрос 2. Экономическая эффективность производственно-хозяйственной деятельности энергопредприятий.

## Slide 2: Определение экономической эффективности
Экономическая эффективность — результативность экономической системы, выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее функционирования к затраченным ресурсам. Складывается как интегральный показатель эффективности на разных уровнях экономической системы и является итоговой характеристикой функционирования экономики.
На микроэкономическом уровне — это отношение произведённого продукта (объём продаж компании) к затратам (труд, сырьё, капитал) минус единица.
На макроэкономическом уровне, экономическая эффективность равна отношению произведённого продукта (ВВП) к затратам (труд, капитал, земля) минус единица. Можно отдельно оценивать эффективность капитала, эффективность труда и эффективность земли (недр).

## Slide 3: Критерии:
Степень удовлетворения конечных потребностей общества
Оптимальное распределение продуктов производства
Обеспечение высокого уровня предоставляемых услуг

## Slide 4: Измерение эффективности
Для измерения эффективности производства используются показатели производительности труда, фондоотдачи, рентабельности, окупаемости и др. С их помощью сопоставляются различные варианты развития производства, решения его структурных проблем.
Измерение эффективности требует использования особых качественных показателей развития каждой из отраслей этой сферы.
Для промышленной сферы необходимы специальные критерии соответствия затрат и результатов деятельности предприятия требованиям общества.

## Slide 5: Эффективность производства
Эффективность предприятия характеризуется производством товара или услуги с наименьшими издержками. Она выражается в его способности производить максимальный объем продукции приемлемого качества с минимальными затратами и продавать эту продукцию с наименьшими издержками. Экономическая эффективность предприятия, в отличие от его технической эффективности, зависит от того, насколько его продукция соответствует требованиям рынка, запросам потребителей.

## Slide 6: Показатели эффективности
Внутренняя норма доходности (IRR)
Чистый дисконтированный доход (NPV)

## Slide 7: Повышение эффективности
Организация работы по экономии топлива и энергии
Выбор и использование наиболее экономичных энергоносителей.
Создание базы стандартизации энергосбережения и совершенствование тарифной политики в энергетике.
Энергосбережение

## Slide 8: Организация работы по экономии топлива и энергии
На всех стадиях технологического процесса изготовления продукции используются различные виды энергии и энергоносителей. При этом характерной чертой большинства производственных процессов промышленного предприятия является единство и взаимообусловленность технологии и энергетики. Изменение технологии влияет на энергетические показатели подразделений предприятия. Так, применение прогрессивных методов литья (в кокиль, под давлением, по выплавляемым моделям и др.) не только ведет к экономии металла, но и снижает удельный расход топлива и электроэнергии за счет повышения выхода годного литья и уменьшения последующего объема работы металлорежущего оборудования. Все шире внедряется комплексная механизация и автоматизация производственных процессов. Создаются новые энергосберегающие и экологически чистые технологии, новые энергонасыщенные машины и оборудование с низким потреблением энергоресурсов.

## Slide 9: Выбор и использование наиболее экономичных энергоносителей.
газификации высокотемпературных технологических процессов;
электрификации ряда технологических процессов, где это экономически целесообразно;
использования вторичных энергетических ресурсов.

## Slide 10: Создание базы стандартизации энергосбережения и совершенствование тарифной политики в энергетике.
Создание базы стандартизации энергосбережения и совершенствование тарифной политики в энергетике. Известно, что государственные стандарты — это компромисс между изготовителем (его возможностями) и потребителем оборудования (его желаниями). Но когда потребитель не представлен должным образом в органах, утверждающих стандарты, а производитель не заинтересован устанавливать жесткие нормативы, мы получаем стандарт, фиксирующий нормативы давно освоенного и выпускаемого оборудования, да еще с хорошим запасом. Поэтому нужно обеспечить систему мер по процедурам разработки и утверждения стандартов, которая обеспечит установление объективного значения норматива энергопотребления. Кроме того, необходима продуманная тарифная политика. Непомерно высокие тарифы, особенно на теплоэнергию, вынуждают многие промышленные предприятия создавать собственные энергоисточники, энергетически менее эффективные, чем в энергосистеме, а также нерационально использовать электроэнергию на цели теплоснабжения. При этом оставшиеся потребители вынуждены брать на себя весь груз перекрестного субсидирования, подрывая тем самым свою экономическую эффективность и конкурентоспособность.

## Slide 11: Факторы влияющие на эффективность
1) эффективность режима энергопотребления производства, цеха,агрегата;
2) характер работы технологических установок во времени (в течение суток, дней недели и месяца, летом и зимой и т. п.);
3) рациональность структуры распределения и учета потребленияэнергоносителей с оценкой источников их поступления и потребления;
4) эффективность распределения расхода всех видов энергоносителей по предприятию;
5) взаимосвязь показателей расхода энергоносителей обследуемого производства со смежными технологическими производствами;
6) фактические и нормативные потери энергоносителей в распределительных сетях и системах;
7) случаи аварийности в системах производства, потребления и распределения энергоносителей на предприятии.

## Slide 12: Технико-экономические показатели энергохозяйства
показатели экономичности производства и распределения энергии. К ним относят удельные расходы топлива на производство электроэнергии и теплоты, коэффициенты полезного действия генерирования электрической и тепловой энергии, удельный расход электрической энергии на 1000 м3 сжатого воздуха, удельный расход электроэнергии или топлива на тонну жидкого металла или годного литья, на тонну поковок, на одну деталь или на одну операцию и т. д.;
показатели себестоимости энергии и удельной величины энергетических затрат. Например, себестоимость L кВт • ч электрической энергии, 1 МДж тепловой энергии, 1000 м3 сжатого воздуха;
показатели энерговооруженности, в частности электровооруженности, вооруженности тепловой энергией, показатели вооруженности первичными энергоресурсами — топливом.

## Slide 13: Случаи аварийности в системах производства, потребления и распределения энергоносителей на предприятии.
Последнему направлению на предприятиях не уделяется должного внимания. В то же время анализ аварийности только в системах внутреннего электроснабжения ряда отечественных предприятий показал, что непроизводительные потери энергоносителей вследствие аварийности соизмеримы с потерями энергоносителей по другим причинам (потери в кабелях, недогрузки трансформаторов и т. п.).

## Slide 14: Энергосбережение
Для оценки эффективности энергосбережения используют показатель энергоэкономического уровня производства Эуп,
где Д — результат хозяйственной деятельности рассматриваемого производства, тыс. p.; W— суммарное потребление энергоресурсов на технологические цели, т у. т.
Для сопоставления различных видов топлива и суммарного учета его запасов принята единица учета — условное топливо (у. т.), теплота сгорания которого принята за 29,3 МДж/кг (7000 ккал/кг).
Показатель энергоэкономического уровня производства позволяет оценить уровень реализации энергосберегающих технологий, экономических тепловых схем, энергосберегающего оборудования и т. д.
Одним из показателей эффективности использования на промышленных предприятиях электроэнергии является cos j (косинус фи).

## Slide 15: Энергосбережение
Он представляет собой отношение количества электрической энергии, потребной на выполнение определенной работы, к количеству израсходованной.
Чем выше этот показатель, тем эффективнее расходуется электроэнергия. Снижение cos j вызывается недостаточным использованием мощности оборудования, в результате чего возникают потери в сетях и на электростанции. Для уменьшения этих потерь применяются штрафы или установленные ранее надбавки к тарифу.
При поддержании cos j в заданных размерах или повышении его значения предприятие получает премию или дополнительную скидку с тарифа. Нормальной величиной считается cos j, равный 0,9−0,92.