## Slide 1: Ақпарат түрлері
Жұмыстың мақсаты:
Изучить виды информации
Изучить теорему о выборках
Рассмотреть использование теоремы на практике
Упражнение

## Slide 2: Ақпарат түрлері
Ақпарат екі түрде, яғни : дискретті (цифрлы)
және үздіксіз(аналогтық) болады.
Дискретті ақпарат кейбір шаманың кезектескен нақты мәні арқылы, ал үздіксіз – кейбір шаманың өзгеруінің үздіксіз процесі арқылы сипатталады. Дискретті ақпаратты кез келген цифрлы индикатордан, яғни электорнды сағаттан, есептеуіш құрылығысынан және т.б. алуға болады.
Үздіксіз ақпаратты атмосфералық қысымды немесе автокөліктің жылдамдығын көрсететін құралдар береді.

## Slide 3
Дискреттік ақпарат- адаммен жұмыс істеуге
ыңғайлы, бірақ үздіксіз ақпарат тәжірибелі жұмыстарда
жиі кездеседі, сондықтан үздіксіз ақпаратты
дискреттікке немесе керісінше аударуды білу керек. Модем осындай аударуға арналған құрылғы болып
саналады, ол компьютерден цифрлық деректерді
дыбысқа және электормагниттік тербеліске аударады
немесе керісінше.

## Slide 4
Үздіксіз ақпаратты дискреттіге аударғанда, үздіксіз шаманың мәнін анықтайтын периодты анықтайтын дискреттеу жиілігі өте қажет
Шығу сигналы
Дискретті сигнал

## Slide 5: Таңдау туралы теорема
Кез келген үздіксіз шама, гормоника деп аталатын,
функциясымен анықталатын (A-
амплитуда, - жиілік, t- уақыт және - фаза),
бір-бірімен қабаттасқан толқындық процесс
жиынымен анықталады.
Таңдау туралы теоремада дискреттеу нақты
болу үшін оның жиілігі дискреттеу шамаға енетін
гармоника жиілігінен 2 есе үлкен болуы керек деп
айтылған.

## Slide 6: Использование теоремы
Бұл теореманың қолдануының мысалы ретінде дыбыстық
ақпаратты цифрлы түрде сақталатын лазерлік компакт
дискілерді айтуға болады. Дискреттеу жиілігі жоғары
болған сайын, дыбыстың шығуы нақтырақ болады және
оны бір дискіге жазуға болады, бірақ адам 20 КГц – ке
дейінгі жиіліктегі дыбыстарды айыра алатындықтан,
дыбыстарды үлкен жиілікпен дәл жазудың пайдасы жоқ.
Таңдау туралы теоремаға сәйкес дискреттеу жиілігі 40
КГц – тен аз болмауы керек(өнеркәсіптік стандартқа
сәйкес компакт-дискіде 44,1 КГц жиілік қолданылады).

## Slide 7: Тапсырма
ДАТ цифрлы магнитофонның дискреттеу жиілігі – 48КГц. Мұндай магнитофонда нақты дыбыс толқынының максимальды жиілігі қандай болады?