## Slide 1: Тема занятия: Санитарно-гигиеническая оценка воды
Цель: Освоить методику проведения санитарно-гигиенической оценки воды
План: 1) изучить способы отбора проб воды
1) изучить методику определения физических свойств воды
2) изучить методику определения химических показателей воды
3) Изучить методику определения санитарно-бактериологических показателей

## Slide 2: Способ отбора проб воды
Пробы воды из колодцев необходимо отбирать 2 раза – утром, до начала забора воды, и к вечеру, после разбора, на глубине 0,5-1,0 м от поверхности, а из открытых водоемов – на той же глубине, но на расстоянии 1-2 м от берега.
При взятии пробы из водопроводного крана, колодезного насоса или скважины следует предварительно откачать или спустить в течение 10-15 мин застоявшуюся в трубах воду.
Пробы берут в стеклянную, чистую, 3-4 раза сполоснутую той же водой, бутыль с притертой стеклянной или свежей, не бывшей в употреблении, корковой пробкой при соблюдения всех условий, исключающих случайное загрязнение.
Бутыль с взятой пробой воды плотно закрывают пробкой и наклеивают на нее этикетку с указанием номера и даты взятия пробы. Одновременно составляют сопроводительный документ, в котором указывают наименование и местонахождение водо­источника, дату, время, способ взятия проб и цель исследования.

## Slide 3: Отбор проб воды

## Slide 4: Отбор пробы воды с помощью батометра с одновременным определением её температуры

## Slide 5: Физические свойства воды
температуру
запах
вкус и привкус
цветность
прозрачность

## Slide 6: Температура воды
Для измерения воды пользуются термометром который погружают в воду не менее, чем на 5 минут, после чего делают отсчет показаний, не извлекая его из воды.
Если такой возможности нет, то резервуар термометра обвязывают 5-6 слоями марли, погружают на 5 минут в воду, затем для отсчета показаний вынимают его из воды.

## Slide 7
Запах воды. Наличие, характер и интенсивность запаха воды определя¬ют органолептически. Запахи воды по характеру разделяют на две группы:
а) запахи естественного происхождения (от живущих и отмерших в воде организмов, влияние берегов, дна, почвы, грунтов и т. д.): ароматический, болотный, гнилостный, дре¬весный, землистый, илистый, рыбный, сероводородный, травя¬нистый и др.
б) запахи искусственного происхождения (от промышлен¬ных сточных вод и т. д.): фенольный, камфорный, бензиновый, хлорный и др.
Запах воды определяют при температуре 20°С и 60°С.
В коническую колбу емкостью 250 мл наливают 100 мл ис¬следуемой пробы воды при 20°С. Колбу закрывают пробкой или часовым стеклом, содержимое несколько раз тщательно взбал¬тывают и сразу же органолептически устанавливают характер запаха и его интенсивность по балльной шкале (таблица 4.1). В другую колбу вносят 100 мл воды, закрыв ее, содержимое кол¬бы нагревают в водяной бане до 60°С и после встряхивания немедленно определяют характер и интенсивность запаха.

## Slide 8: Запах воды
Наличие, характер и интенсивность запаха воды определяют органолептически.
Запахи воды по характеру разделяют на две группы:
а) запахи естественного происхождения: ароматический, болотный, гнилостный, древесный, землистый, илистый, рыбный, сероводородный, травянистый и др.
б) запахи искусственного происхождения: фенольный, камфорный, бензиновый, хлорный и др.
Запах воды определяют при температуре 20°С и 60°С.
В коническую колбу емкостью 250 мл наливают 100 мл исследуемой пробы воды при 20°С. Колбу закрывают пробкой или часовым стеклом, содержимое несколько раз тщательно взбалтывают и сразу же органолептически устанавливают характер запаха и его интенсивность по балльной шкале. В другую колбу вносят 100 мл воды, закрыв ее, содержимое колбы нагревают в водяной бане до 60°С и после встряхивания немедленно определяют характер и интенсивность запаха.

## Slide 10: Оценка интенсивности запаха воды
Интенсив­ность запаха, балл | Характери­стика запаха | Органолептические данные
0 | никакого запаха | отсутствие ощутимого запаха
I | очень слабый | запах, не замечаемый потребителем, но обнаруживаемый специалистами
II | слабый | запах, обнаруживаемый потребителем, если обратить на это его внимание
III | заметный | запах, легко обнаруживаемый: он может причиной того, что вода неприятна для питья
IV | отчетливый | запах привлекает внимание, он может заставить воздержаться от питья
V | очень сильный | запах настолько сильный, что делает воду не пригодной для питья

## Slide 11: Вкус воды.
Различают четыре основных характеристик вкуса: соленый, сладкий, горький, кислый.
Все иные вкусовые ощущения определяют как привкусы: металлический, хлорный, болотный и др.

## Slide 12
Вкус воды следует определять у водоисточника в момент взятия пробы для анализа. Вкус определяют при температуре пробы в момент ее отбора, при комнатной температуре и при 40°С. Для определения вкуса в рот набирают 10-15 мл воды, держат во рту несколько секунд, не проглатывая ее. При оп­ределении вкуса питьевой воды используют пробы бактериоло­гически безопасные, незагрязненные и не содержащие токсиче­ских веществ.
Интенсивность вкуса и привкуса оценивают по балльной системе, также как и запах: привкус отсутствует –0, очень слабый – 1, слабый – 2, заметный – 3, отчетливый – 4, очень сильный – 5 баллов.

## Slide 13: Цветность воды
Цвет воды зависит от наличия в ней примесей минерального и органического происхождения.
Цветность воды определяют следующим образом: в пробирку из бесцветного стекла (диаметром 1,5 см и высотой 12 см) наливают 8-10 мл исследуемой воды и сравнивают с аналогичным столбом дистиллированной воды. Цветность выражают в градусах, руководствуясь таблицей 1.

## Slide 14: Таблица 1 - Приближенное определение цветности воды
Окрашивание сбоку | Окрашивание сверху | Цветность, град.
нет | нет | менее 10
нет | едва заметное, бледно желтоватое | 10
нет | очень слабое желтоватое | 20
едва уловимое, бледно желтоватое | желтоватое | 40
едва заметное, бледно желтоватое | слабое желтое | 50
очень бледно-желтое | желтое | 150
бледно-зеленоватое | интенсивно-желтое | 300
желтое | интенсивно-желтое | 500

## Slide 15: Прозрачность воды
Прозрачность воды зависит от количества содержания в ней механических взвешенных веществ и химических примесей.
1. Метод сравнения. В один из двух одинаковых цилиндров из бесцветного стекла наливают исследуемую воду, а во второй для сравнения – дистиллированную. Испытуемую воду оценивают такими понятиями как: прозрачная, слабо прозрачная, слабо опалесцирующая, опалесцирующая, слабо мутная, мутная и сильно мутная.
2. Метод Снеллена. Количественный способ опре¬деления прозрачности состоит в том, что пробы воды наливают в бесцветный цилиндр, разделенный по высоте на сантиметры. Цилиндр фиксируют на подставке высотой 4 см. Исследуемую воду наливают в цилиндр и под его дно подкладывают печатный шрифт Снеллена № 1. Затем смотрят сверху вниз через столб воды, постепенно выпускают воду через резиновую трубку до уровня, позволяющего отчетливо различать шрифт. Высота этого столба воды, обозначенная в сантиметрах, покажет степень прозрачности воды.

## Slide 16
Определение прозрачности воды методом Снеллена

## Slide 17: Мутность и осадок воды.
Мутность воды обусловлена присутствием в ней нераство­римых и коллоидных веществ неорганического и органического происхождения.
Исследуемую пробу воды хорошо взбалтывают и наливают в мерный цилиндр из прозрачного стекла высотой слоя 30 см. Воде дают в течение часа отстояться при комнатной темпера­туре, после чего устанавливают характер осветления и наличие выпавшего осадка.
Степень осветления оценивается следующими показателями: вода прозрачная, осветление незаметное, слабое, сильное.
При оценке мутности особое внимание обращают на харак­тер осадка Последний оценивают визуально: хлопь­евидный, илистый, песчаный, серый, бурый, черный, незначи­тельный, большой, очень большой. При большом осадке изме­ряют его толщину в мм.

## Slide 18: Химические показатели воды
Активная реакция воды (рН)
Окисляемость воды
Хлориды

## Slide 19: Активная реакция воды (рН).
Определение концентрации водородных ионов осуществляется в интервале от 1 до 1014, что соответствует величине рН от 0 до 14.
Величину рН определяют колориметрическим и электрометрическим методами.

## Slide 20: Колориметрический метод
1) Применяют универсальный индикатор со шкалой сравнения, в виде различных индикаторных бумажек.
Универсальную индикаторную бумагу смачивают исследуемой водой, и цвет её сравнивают со шкалой (для определения рН от 1 до 10).

## Slide 21
2) Можно определить рН с помощью спиртового раствора универсального индикатора. В чистую пробирку, предварительно ополоснутую исследуемой водой, наливают 3-5 мл исследуемой воды и добавляют 2-3 капли индикатора, перемешивают и определяют величину рН по таблице 2

## Slide 22: Таблица 2 - Приближенное определение величины рН
Величины рН | Окраска исследуемой воды
2,0 | красно-розовая
3,0 | красно-оранжевая
4,0 | оранжевая
5,0 | желто-оранжевая
6,0 | лимонно-желтая
7,0 | желто-зеленая
8,0 | зеленая
9,0 | сине-зеленая
10,0 | фиолетовая

## Slide 23: Окисляемость воды
Величину окисляемости выражают количеством мг кислорода, необходимого для окисления органических кислот, содержащихся в 1 л воды.
Экспресс-метод. В пробирку наливают 10 мл исследуемой воды и добавляют к ней 0,5 мл раствора серной кислоты в разведении 1 : 3 и 1 мл 0,01н раствора перманганата калия. Смесь перемешивают и оставляют в покое на 20 мин при температуре 20ºС .После этого раствор рассматривают сбоку и сверху и по окраске определяют окисляемость по таблице 3

## Slide 24: Таблица 3 - Приближенная величина окисляемости воды
Цвет | Окисляемость, мг О2/л | Цвет | Окисляемость, мг О2/л
яркий лилово-розовый | 1 | бледно-розовый | 8
лилово-розовый | 2 | розово-желтый | 12
слабый лилово-розовый | 4 | желтый | 16 и выше
бледно-лилово-розовый | 6 |  | 

## Slide 25: Хлориды
Хлориды в воде осаждаются титрованнымием раствором нитрата серебра (АgNО3) с образованием малорастворимого хлорид серебра.
Приближенный метод определения хлорида. В пробирку наливают 5 мл исследуемой воды, добавляют 2-3 капли азотной кислоты (1: 3) и прибавляют три капли 10 %-ного раствора нитрата серебра. Раствор встряхивают и по объему выпавшего осадка определяют наличие хлоридов по таблице 4

## Slide 26: Таблица 4 - Приближенное определение хлоридов в воде
Помутнение или осадок | Содержание хлоридов, мг/л
Опалесценция или слабое помутнение | 1 – 10
Сильное помутнение | 10 – 50
Образуются хлопья, оседают не сразу | 50 – 100
Белый объемистый осадок | более 100

## Slide 27: Санитарно-бактериологические показатели
Бактериологический анализ воды – важнейшая часть гигиенических исследований. Результаты его могут иметь решающее значение при санитарной оценке воды.
Определяют:
микробное число
титр кишечной палочки (коли-титр)
индекс кишечной палочки (коли-индекс)

## Slide 28: Микробное число
Микробное число, или общее количество микробов при посеве 1 мл неразбавленной воды, определяется числом колоний после 24-часового выращивания при температуре 37ºС.
Пробу воды, взятую для анализа, тщательно перемешивают, затем из нее отбирают стерильной пипеткой 1,0 мл, который вносят в стерильную чашку Петри под слегка приподнятую крышку.
После того как произведен посев, в каждую чашку вливают при соблюдении стерильности 8-10 мл расплавленного и остуженного до 45º С агара. Воду быстро смешивают с агаром, слегка наклоняя и вращая чашку. При этом вся поверхность чашки должна быть залита агаром, в толще агара не должно быть пузырьков воздуха, и не допускается смачивание краев и крышки чашки агаром. Чашки оставляют на горизонтальной поверхности до затвердения агара. После этого чашки помещают в термостат вверх дном.
Результаты выражают числом КОЕ в 1мл воды.

## Slide 29: Задание:
1. Самостоятельно определить санитарно-гигиенические показатели воды
2. Оформить результаты опытов в тетради с указанием хода выполнения работы и результатов
3. Сравнить результаты исследований с нормативами и сделать вывод о качестве воды

## Slide 30: Таблица 5 - Гигиенические нормативы качества воды
Показатель | Норматив
Запах при 20º С и подогревании воды до 60º С, баллы, не более | 2
Вкус и привкус при 20º С, баллы, не более | 2
Цветность, градусы, не более | 20
Мутность по стандартной шкале, мг/л, не более | 1,5
Сухой остаток, мг/л, не более | 1000
Водородный показатель, рН | 6,0-9,0
Общая жесткость, мг · экв/л | 7,0
Хлориды, мг/л, не более | 350
Сульфаты, мг/л, не более | 500
Общее количество микроорганизмов в 1 мл воды, не более | 100
Число бактерий группы кишечной палочки в 1 л воды (коли-индекс), не более | 3