## Slide 1: Устройство и основы технологической планировки магазина
Цель:
Формирование теоретических знаний о видах торговых зданий и требований к ним предъявляемым, а также принципах планировки торгового зала
Тема 10

## Slide 2: Вопросы:
Классификация торговых зданий и сооружений и требования
Состав и взаимосвязь помещений магазина
Устройство и планировка торгового зала магазина
Оценка рациональности планировки торгового зала

## Slide 3: 1 Классификация торговых зданий и сооружений и требования
Основными признаками, по которым классифицируют торговые здания и сооружения, являются:
- капитальность сооружения;
- особенности объемно-планировочного решения;
- материал наружных стен.

## Slide 5
По капитальности все торговые здания и сооружения делятся на два вида – капитальные (предназначенные для размещения магазинов) и облегченные (для устройства мелкорозничных торговых предприятий и павильонов, в том числе используемых в качестве филиалов крупных магазинов).

## Slide 6
В зависимости от особенностей объемно-планировочного решения торговые здания могут быть отдельно стоящими, встроенными, встроенно-пристроенными, пристроенными и образующими торговые центры.

## Slide 7
Встроенный магазин - магазин, все помещения которого располагаются в габаритах жилого здания с выступом за его пределы не более чем на 1,5 м со стороны продольного фасада и не более чем на 6 м - со стороны торцов (при устройстве крытых загрузочных помещений)

## Slide 8
Встроенно-пристроенный - магазин, помещения которого располагаются в габаритах магазин жилого здания и в объемах, вынесенных за габариты жилого здания более чем на 1,5 м со стороны продольного фасада и более чем на 6 м - со стороны торцов (при устройстве крытых загрузочных помещений)

## Slide 9
Пристроенный магазин - магазин, ограждающая стена (или стены) которого являются общими или смежными со стенами жилого здания.
При этом здания бывают одноэтажные, многоэтажные, с цокольными и подземными этажами или без них.

## Slide 10
По материалу наружных стен торговые здания подразделяют на каменные, кирпичные, шлакоблочные, железобетонные и деревянные.
При строительстве магазинов в настоящее время наиболее часто используют сборные железобетонные каркасно-панельные конструкции с несущими наружными стенами из местных строительных материалов.

## Slide 11: Торговые здания и сооружения должны отвечать:
Технологическим
Архитектурно-строительным
Экономическим
Санитарно-техническим
требованиям

## Slide 12
Технологические требования предполагают такое устройство здания, при котором обеспечивается рациональная организация торгово-технологического процесса, предусматривающая возможность комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ, применение прогрессивны методов продажи товаров.

## Slide 13
Архитектурно-строительным требованиям и предусматриваются прочность конструкции здания, и пользование при строительстве готовых элементов заводского изготовления, соответствие архитектуры здания композиции уже имеющейся застройки, наличие удобных подъездных путей к магазину и тротуаров для пешеходов.

## Slide 14
В соответствии с экономическими требованиями должно быть обеспечено снижение затрат на строительство и эксплуатацию здания. Этому способствует уменьшение расхода основных строительных материалов на единицу торговой площади или объема здания, применение унифицированных деталей.

## Slide 15
Санитарно-технические требования определяют устройство систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, освещения. Соблюдение них требований позволяет создать условия для осуществления операций торгово-технологического процесса в магазине, положительно сказывается на работе персонала, способствует повышению уровня обслуживания покупателей.

## Slide 16: Состав и взаимосвязь помещений магазина
Одной из важных составляющих концепции магазина является технологическая планировка, т.е. совокупность всех помещений торгового предприятия в определённой взаимосвязи, обеспечивающей наиболее рациональную организацию оперативных процессов.

## Slide 17: Помещения, входящие в состав магазина, подразделяются на следующие основные группы:
торговые
помещения для приемки и хранения товаров и подготовки их к продаже
подсобные
служебные и бытовые
технические

## Slide 18
Торговые помещения являются основными в магазине. От размеров, пропорций и планировки помещений этой группы во многом зависят организация торгово-технологического процесса в магазине и экономические показатели его деятельности.
К таким помещениям относятся:
торговые залы магазинов
отдел заказов
зал кафетерия
помещения или площади дополнительного обслуживания покупателей

## Slide 19
Помещения для приемки и хранения товаров и подготовки их к продаже также имеют большое значение для обеспечения бесперебойного торгово-технологического процесса в магазине.
В эту группу входят следующие помещения:
разгрузочные
приемочные
кладовые
помещения для подготовки товаров к продаже
клановые, фасовочные, комплектовочные отдела заказов
вспомогательные помещения кафетерия

## Slide 20
Подсобные помещения выполняют вспомогательную функцию в магазине, но при этом создают оптимальные условия для его работы.
К ним относятся:
- помещения для хранения контейнеров обменного фонда и тары; упаковочных материалов, инвентаря, спецодежд уборочного инвентаря и моющих средств;
- помещения для приема стеклянной посуды от населения;
- моечные;
- камеры для мусора и пищевых отходов;
- мастерские для мелкого ремонта оборудования и инвентаря;
- рекламно-декорационные мастерские;
- экспедиции по доставке товаров на дом и др.

## Slide 21: В группу служебно-бытовых помещений входят:
конторские помещения
комната персонала
предприятия питания для персонала
помещения для приема пищи
главная касса
гардеробные
душевые

## Slide 22
Состав технических помещений зависит от климатического района, в котором расположен магазин, а также уровня механизации, величины и товарного профиля магазина.
Технические помещения включают в себя:
машинные отделения охлаждаемых камер и лифтов
вентиляционные камеры
электрощитовую
котельную
радиоузел

## Slide 23: Устройство и планировка торгового зала магазина
Торговый зал является основным помещением магазина. Здесь покупатели отбирают выставленные для продажи товары, рассчитываются за них, получают дополнительные услуги.
Основными факторами, определяющими качество торгового зала с точки зрения организации рационального торгово-технологического процесса являются:
1) Форма торгового зала;
2) Наличие максимума площади глухих стен.

## Slide 24
Расположение оборудования по типу «решетка» предполагает размещение длинных прилавков и стеллажей параллельными рядами, разделенными проходами таким образом, чтобы покупатели могли осуществлять покупки в определенной последовательности с наименьшими затратами времени и сил. Такая система планировки используется в магазинах товаров повседневного спроса. Она привлекательна простотой внедрения, установкой и эксплуатацией экономически выгодного стандартного оборудования.
По типу решетка можете быть трех видов:
- решетка прямая;
- решетка поперечная;
- решетка «колосок».

## Slide 25
При планировке торгового зала по принципу «петля» торговый зал разбивается на секции, изолированные друг от друга. Торговое оборудование размещается так, что образует своего рода петлю, направляя посетителей по нужному маршруту и заставляя их обойти весь магазин.

## Slide 26
При использовании выставочной планировка магазина торговое оборудование (стеллажи, стойки, шкафы, прилавки) просто размещается вдоль стен. Периметр выставки может дополняться островным расположением оборудования, подобно тому, как расположены скульптуры в художественной галерее. В роли островов выступают отдельно стоящие торговые конструкции и крупногабаритные товары, размещенные прямо на полу.

## Slide 27
Произвольный тип планировки идеален для небольших магазинов и бутиков. Здесь нет системности в расстановке торгового оборудования и движение покупателей по залу спонтанно и естественно.

## Slide 28: Оценка рациональности планировки торгового зала
Для оценки рациональности планировки торгового зала используются:
- Коэффициент установочной площади
- Коэффициент демонстрационной площади
- Коэффициент эффективности использования общей площади магазина.
Установочная площадь - площадь, занимаемая под установку оборудования и крупногабаритных товаров, размещаемых на полу.

## Slide 29
Определить отдачу от площадей можно с помощью простой формулы расчета коэффициента установочной площади (Ку):
Ку = площадь оборудования / общая площадь торгового зала
Оптимальная величина Ку должна быть в диапазоне 0,25-0,35:
- для продуктовых магазинов и магазинов самообслуживания Ку = 0,3;
- для магазинов обуви Ку = 0,33;
- для магазинов одежды Ку = 0,28.

## Slide 30
Коэффициент выставочной (демонстрационной) площади определяется отношением площади определяется отношением площади, занятой под выкладкой товаров, к площади торгового зала:
В магазинах самообслуживания этот коэффициент равен от 0,7 до 0,8.
Коэффициент эффективности (Кэ) использования общей площади магазина рассчитывается по формуле:
Кэ=Sт/Sо ,
где Sт - торговая площадь;
Sо - общая площадь магазина.

## Slide 31: Контрольные вопросы:
1 Назовите основные признаки классификации торговых зданий и сооружений. Дайте характеристику отдельных видов зданий и сооружений для размещения розничных торговых предприятий.
2 Сформулируйте основные требования, которым должны отвечать торговые здания и сооружения.
3 На какие группы подразделяются помещения, входящие в состав магазина?
4 Дайте характеристику торговых помещений магазина.
5 Перечислите основные требования, предъявляемые к планировке помещений магазина и обеспечивающие их рациональную взаимосвязь.
6 Каким основным требованиям должны отвечать устройство, конфигурация и планировка торгового зала магазина?
7 Что включает в себя установочная площадь? С помощью какого показателя и как рассчитывается эффективность использования торговой площади под установку оборудования?
8 Как исчисляется демонстрационная площадь? Какой показатель характеризует степень использования площади торгового зала под выкладку товаров? Как он рассчитывается?

## Slide 32
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!